СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АСЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

27 созыв                                                                                12  заседание

КАРАР                                                            РЕШЕНИЕ

« 02  » июня 2016 г.

№_12/77

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2016 – 2023 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ :

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2016 – 2023 годы»

2.    Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Асяново ул.Н.Юнусова, 22 и  на официальном сайте сельского  поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Асяновский сельсовет

муниципального района Дюртюлинский

район Республики  Башкортостан                                                    Р.Р .Калимуллин

Утверждено решением Совета сельского поселения  Асяновский сельсовет муниципального

района Дюртюлиский район

Республики Башкортостан

от «02  »_июня   2016__г. №_12/77

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2016 – 2023 годы»

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРОСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АСЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

НА 2016 – 2023 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2016-2023 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2016-2017 гг. и в перспективе до 2023 г. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2016-2017 гг.) - выполнение адресной Программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры; Второй этап (2018-2023 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения, сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах; обеспечение возможности подключения к коммунальным системам объектов, строящихся в соответствие с Генеральным планом сельского поселения. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 100,6млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2023, году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении, в том числе: - до 75% от уровня 2016 года по системе водоснабжения; - до 100% от уровня 2016 года по системе теплоснабжения; - до 80% от уровня 2016 года по системе электроснабжения 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением, в том числе: - до 40% от уровня 2016 г. по водопотреблению; - до 100% от уровня 2008 г. по теплопотреблению. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета (в % от общего количество), в том числе: - до 100% по теплоснабжению и холодному водоснабжению; - до 100% по электроснабжению. 4. Обеспечение максимально допустимой доли совокупной стоимости коммунальных ресурсов в доходах граждан не более 6,9%. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса района в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район  Республики Башкортостан

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район  Республики Башкортостан (далее-сельское поселение) предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителей поселения. Инженерные сети сельского поселения обслуживают промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовые предприятия и организации всех видов социально-экологической деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие сельского поселения. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения Администрацией сельского поселения разработана Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2016 – 2023 годы, которая является основой для подготовки производственных и инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2016 - 2023 годы включает следующие разделы:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение и очистка сточных вод;

3. Теплоснабжение;

4. Электроснабжение;

5. Газоснабжение;

6. Сбор и вывоз ТБО.

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского  поселения.

Источниками водоснабжения в сельском поселении являются поверхностные и подземные воды. Для питьевых нужд и хозяйственно-бытового водоснабжения используются подземные источники водоснабжения – скважины и колодцы. В с. Асяново 6 скважин, 5 из которых рабочие, 1 водонапорная башня объемом 25 м3, 1 резервуар объемом 0,4 тыс. м3, общая протяжённость существующих водопроводных сетей 10,421 км. В д. Назитамак водопровод проходит по всем улицам. В с. Нижнекаргино и д. Верхнекаргино водозабор осуществляется из колодцев, водопроводные сети проходят по всем улицам.

Установленная мощность водозабора – 0,35 тыс.м3/сут., высота подъема воды – 70м.

Водозабор с. Асяново расположен на окраине села. Год бурения скважин - 1969 г. Вода из скважин подается насосами типа ЭЦВ 6-10-110 – 5 шт. по магистральному трубопроводу в РЧВ объемом 400 м3, расположенного на площадке насосной станции 2-го подъема. Далее насосами типа КМ80-50-200 в количестве 2 шт. подается в водонапорную башню. Магистральный водовод построен в 1970 году подземным способом в одну нитку из стальных труб диаметром 100 мм. Водонапорная башня «Рожновского» типа ВБР-50-18объемом 50 м3, расположена в самой высокой точке населенного пункта. Подача воды в распределительную сеть осуществляется из водонапорной башни по самотечной схеме водоснабжения.

Общая протяженность распределительных сетей - 11,215 км. Водовод от скважины до башни (с обвязкой) - 992м. Состояние сетей удовлетворительное.

Водопроводные сети выполнены из стальных труб, способ прокладки – подземный.

Поселковые водопроводные сети:

Ø50мм -1909 м

Ø80 мм – 1774 м

Ø100 мм – 7032 м

Система водоснабжения, объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная низкого давления с применением при пожаротушении передвижных автонасосов, запитываемых от пожарных гидрантов.

Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет 60 %, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Для обеспечения потребителей  сельского поселения   услугами водоснабжения привлечена организация ООО «Дюртюли-Водоканал», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования поселения по договорам безвозмездного пользования имуществом. Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения и водоотведения в пределах сельского поселения. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование поселения осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

К системе водоснабжения сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда, входящие в состав сельского поселения.

Водопроводными сетями охвачено 80,3 % потребителей. Остальная часть населения пользуется индивидуальными скважинами. Центральным водоснабжением охвачены все районы поселка, индивидуальными скважинами пользуются отдельные частные дома.

Вода из подземного водозабора проходит очистку и обеззараживание на станции водоподготовки.

Деревни Назитамак и Верхнекаргино обеспечиваются водой из скважин с. Асяново. Вода подается по водоводу от водонапорной башни расположенной в с.Асяново. В селе Нижнекаргино подача воды осуществляется из скважины, расположенной в 0,5 км к западу от деревни, вода поступает в село через водонапорную башню.

1.2  Основные проблемы водоснабжения с. Асяново:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- существующие системы очистки питьевой воды не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;

- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды;

- перерасход электроэнергии насосным оборудованием.

Централизованное горячее водоснабжение в с. Асяново отсутствует.

Вечномерзлые грунты в с. Асяново отсутствуют.

1.3 Направления развития централизованной системы водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения  сельского поселения являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответсвии с планами перспективного развития сельского поселения  при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения сельского поселения  являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

Согласно расчётам перспективная численность населения в сельском поселении будет уменьшаться на протяжении всего расчётного срока реализации генерального плана, обеспеченность жилым фондом на одного      жителя сельского поселения должна вырасти с 20,5 до 38,5 кв. м. на человека                         Генеральным планом развития сельского поселения  планируется к 2033г.:         - застройка 11 га земель (73 участка) индивидуальными одноэтажными жилыми домами. В связи с этим проектом предусмотрены две новые улицы – ул. Солнечная и ул. Луговая. Всего планируется строительство и ввод в эксплуатацию 6570 м2 жилого фонда;

-проектирование и строительство 1,8 км распределительных водопроводных сетей по участкам новой застройки;

- установка пожарных гидрантов на правобережье – 1 шт. и левобережье – 1 шт;

- организация зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения;

Генпланом предусматривается прокладка 1,8 км распределительных водопроводных сетей диаметром 100мм.

83% существующих водопроводных сетей выполнены из стальных труб 1969 года прокладки и нуждаются в замене. Рекомендуется замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые ПЭ100 SDR17 (PN 10). Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого  давления (ПНД), являются разновидностью пластиковых труб и предназначены для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления – это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

Анализ качества воды из скважин показывает превышение ПДК по аммиаку и ионам аммония во всех скважинах, превышение α радиоактивности в скважине №3 и β радиоактивности в скважинах №4, №5, №6. В связи с этим рекомендуется установка аэрационной колонны для нормализации α, β радиоактивности и системы обратного осмоса для очистки воды от аммиака и ионов аммония.

В селе Нижнекаргино требуется замена водонапорной башни в связи с износом существующей. Водонапорная башня предназначена для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, а так же для создания резерва воды на нужды пожарного водоснабжения.

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Прокладка труб, изготовленных из полиэтилена низкого давления, позволят улучшить органолептические свойства воды и избежать вторичного загрязнения воды при ее транспортировке от источника до потребителя.

Для водозаборов из скважин или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) при-нята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут., составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин.

1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Единица измерения | Объем (кол-во) | Объем капитальных вложений, тыс. руб | Срок внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка новых распределительных водопроводных сетей из труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) | Обеспечение питьевой водой новых потребителей | м | 1800 | 1440 | До2024г. |
| Замена существующих водопроводных сетей на новые из полиэтиленовых труб | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях | м | 8600 | 6880 | До2024г. |
| Установка аэрационной колонны | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | шт | 1 | 135 | До2019г. |
| Установка системы обратного осмоса | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | шт | 1 | 1500 | До2019г. |
| Замена водонапорной башни в с. Нижнекаргино | Регулирование напора и расхода воды в водопроводной сети, создание резерва воды на нужды пожарного водоснабжения | шт | 1 | 250 | До2015г. |

2. Существующее положение в сфере водоотведения

Только в с.Асяново имеется централизованная система канализации в 19 многоквартирных жилых домах и двух отдельно стоящих зданиях.

Сбор хозяйственно-бытовых стоков от потребителей до КНС-1 осуществляется по самотечным линиям. Подача сточных вод из приемной камеры КНС-1, по мере ее заполнения, осуществляется в автоматическом режиме насосом ЦМК 16-27, который перекачивает стоки по напорному коллектору Д =150 мм, протяженностью 950 метров, в приемную камеры гашения. Далее из камеры гашения, по трубе диаметром Ф200 мм., протяженностью 700 метров, стоки самотеком поступают в приемную камеру КНС-2, откуда по мере ее заполнения подаются в автоматическом режиме насосом ЦМК 16-27 на биологические очистные сооружения (БОС).

Биологические очистные сооружения расположены на северо-востоке села. Мощность биологических очистных сооружений – 0,27 тыс. м3. Система водоотведения охватывает 30,8% потребителей. Отвод сточных вод от остальной застройки осуществляется в надворные выгребные ямы. Почти все коллекторы выстроены в 60-х и 80-х годах XX века. Сети водоотведения выполнены из стальных, чугунных и асбестоцементных труб и имеют износ свыше 52%. Износ сетей ведет к возникновению аварий и выбросу неочищенных стоков, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Ежегодно по графику проводятся работы по очистке и промывке канализационных трубопроводов. Развитие системы водоотведения генпланом не предусмотрено.

Для обеспечения потребителей сельского поселения  услугами водоотведения привлечена организация ООО «Дюртюли-Водоканал», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоотведения и оборудования по договорам безвозмездного пользования имуществом. Основные виды деятельности предприятия: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам водоснабжение и водоотведение в пределах округа.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

2.1 Состав системы водоотведения

1. Сети водоотведения. Длина канализационных сетей – 3532 м

2. Колодцы. Количество канализационных колодцев – 97.

3. Канализационные насосные станции. Количество КНС – 2.

4. Очистные сооружения. Количество БОС – 1.

2.2 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения сельского поселения

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%.

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из стальных труб.

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- высокий удельный расход электроэнергии на 1 м3 стоков из-за того, что фактическая производительность очистных сооружений значительно ниже проектной;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- износ очистных сооружений;

- попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

2.3 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с территории черты поселения организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения канализации. Промышленные предприятия и население обеспечены приборами учета и рассчитываются по их показателям. Приборами учета охвачен 91% потребителей.

Общий годовой объем стоков составляет примерно 30 тыс. м3. Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда поселка. Исходя из запаса мощности очистных сооружений, есть возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

Согласно генеральному плану развития системы водоотведения в поселке не планируется. В связи с износом существующих канализационных сетей рекомендуется их полная замена с использованием труб ПВХ или гофрированных полиэтиленовых труб. В первую очередь следует заменить все участки стальных канализационных сетей  в связи с износом очистных сооружений.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Применение пластиковых труб из ПВХ или полиэтилена будет способствовать улучшению экологической обстановки, так как пластиковые трубы устойчивы к развитию бактерий и микроорганизмов и не являются токсичными.

Эксплуатация блочно-модульных очистных сооружений предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в р. Куваш необходимо предусмотреть удаление и утилизация этого вида загрязнений за пределы водоохраной зоны.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

|  | Ожидаемый эффект | Единица измерения | Объем (кол-во) | Объем капитальных вложений, тыс. руб. | Срок внедрения . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участков существующих канализационных сетей из стальных труб на трубопроводы из ПВХ или полиэтилена | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Улучшение экологического состояния на территории поселения | м | 1000 | 3500 | До2019г. |
| Замена остальных участков существующих канализационных сетей на трубопроводы из ПВХ или полиэтилена | Замена остальных участков существующих канализационных сетей на трубопроводы из ПВХ или полиэтилена | м | 2532 | 8862 | До2019г. |
| Монтаж блочно-модульных очистных сооружений | Очистка сточных вод в соответствии санитарным нормам | м | 1 | 20500 | До2024г. |

3.Теплоснабжение

3.1. Описание источников тепловой энергии

Котельная с. Асяново

Котельная с. Асяново расположена на территории ООО ДКЗ  «Асян» и предназначена для централизованного покрытия тепловых нагрузок отопления административных, социальных и жилых объектов с. Асяново.

В котельной установлены водогрейные котлы ДКВР 4/13 – 2 шт. Установленная мощность котельной составляет 5,2 Гкал/ч. Котлы работают в течение круглого года.

На котельной в качестве основного вида топлива используют природный газ. В качестве резервного топлива предусмотрено использование печного топлива. Разрешение на использование природного газа в качестве основного представлено Госпланом СССР, письмо от 20.08.1979 года №АЛ-490/93-2109.

В магистрали следующие параметры теплоносителя: давление прямой сетевой воды Рпр = 5,0 кгс/см2, давление обратной сетевой воды Робр = 1,5 кгс/см2, температурный график 95/70 0С. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом регулирования.

Тепловые сети находятся на балансе МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети». Тепловые сети котельной введены в эксплуатацию в 1979 г. Общая протяженность теплотрассы составляет 2,949 км.

Прокладка трубопроводов в основном подземная канальная, небольшая часть участков надземной прокладки. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. Тип тепловой изоляции: маты минераловатные.

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Асяново | Республика Башкортостан, Дюртюлинский р-н, с. Асяново, ул. Заводская, 4/8 | 1969 | МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» |

В системе централизованного теплоснабжения с. Асяново производство тепловой энергии и транспортировка ее потребителям осуществляется МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети». Заключение договора на покупку тепловой энергии производится непосредственно с данной организацией.

Отпуск тепловой энергии от источника для передачи ее потребителям по тепловым сетям МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» производится расчетным способом.

Источники тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Асяново | 5,2 | 3,4 | 95/70 |

Структура основного оборудования источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Тип котлов | Марки котлов | Производительность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | паспортная | фактическая |  |
| Котельная с. Асяново | Водогрейный | ДКВР 4/13 | 2,60 | 2,60 | 1973 |
|  | Водогрейный | ДКВР 4/13 | 2,60 | 2,60 | 1973 |

Подпитка котельного оборудования осуществляется деаэрированной водой, расход теплоносителя составляет 2,5 м3/ч. Водоподготовительная установка состоит из четырех натрий-катионитовых фильтров.

| Показатели работы котельной |  |
| --- | --- |
| Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | н/д |
| Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 6870,0 |
| Годовые потери тепловой энергии, Гкал | н/д |
| Годовое потребление электроэнергии, тыс.кВт*ч | 184,28 |
| Годовое потребление натурального топлива, тыс.м3 | 1100,0 |
| Годовое потребление условного топлива, т.у.т. | 1265,0 |
| Годовое потребление воды, м3 | н/д |

3.2 Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов

В с.Асяново теплоснабжение объектов жилищного фонда и инфраструктуры осуществляется с помощью индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение потребителей села осуществляется МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» от котельной с.Асяново.

Система теплоснабжения от котельной зависимая, по виду теплоносителя – водяная.

Тепловые сети котельной введены в эксплуатацию в 1979 г. Общая протяженность теплотрассы составляет 2,949 км.

Прокладка трубопроводов в основном подземная, небольшая часть участков надземной прокладки. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. Тип тепловой изоляции: маты минераловатные.

Данные по нормативным и фактическим значениям подпитки тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения с. Асяново.

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения с. Асяново приведена в таблице

| №пп | Источник тепловой энергии | Котельная с.Асяново |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид теплоносителя | Водяная |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию сетей | 1979 |
| 3 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км, в т.ч: | 2,949 |
| 4 | Температурный график | 95/70 |
| 5 | Гидравлические режимы работы теплосети, (давления в подающем трубопроводе на выходе из котельной, давление в обратном трубопроводе на входе в котельную, располагаемый перепад давлений), кгс/см2 | 8-5,2 |
| 6 | Тип прокладки, км, в т.ч.: | 2,949 |
|  | Надземный | 0,964 |
|  | Подземный | 1,985 |
| 7 | Обслуживающая организация | МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» |

| Наименование узла Суммарная нагрузка, Гкал/ч Векторное расстояние, м Путь, пройденный от источника, м Момент тепловой нагрузки (по вектору) ZT, Гкал*км/ч Момент тепловой нагрузки (фактический) ZC, Гкал*км/ч ул. Трактовая, 5 0,083275 491 733 0,04089 0,06104 ул. Трактовая, 4 0,085725 462 683 0,03960 0,05855 ул. Трактовая, 12 0,096875 598 769 0,05793 0,07450 ул. Трактовая, 11а 0,031975 632 839 0,02021 0,02683 ул. Трактовая, 11 0,077875 607 804 0,04727 0,06261 ул. Трактовая, 10 0,083775 725 963 0,06074 0,08068 ул. Заводская, 3 0,081775 470 589 0,03843 0,04817 ул. Заводская, 2 0,082575 517 649 0,04269 0,05359 ул. Заводская, 1 0,084875 566 709 0,04804 0,06018 ул. Бабича, 16 0,046375 666 814 0,03089 0,03775 ул. Бабича, 15 0,046175 676 849 0,03121 0,03920 ул. Бабича, 13 0,134875 700 929 0,09441 0,12530 ул. Бабича, 12 0,105775 712 914 0,07531 0,09668 ул. Бабича, 11 0,105775 736 949 0,07785 0,10038 Школа 0,30125 730 951 0,21991 0,28649 Общежитие 0,053875 653 894 0,03518 0,04816 Интернат 0,0237 734 961 0,01740 0,02278 Дом культуры 0,321 783 1081 0,25134 0,34700 Детский сад 0,16775 796 1193 0,13353 0,20013 ул. Бабича, 14 0,046275 694 884 0,03211 0,04091 ул. Трактовая, 6 0,083175 544 783 0,04525 0,06513 ул. Трактовая, 7 0,086475 589 833 0,05093 0,07203 ул. Трактовая, 8 0,084975 637 883 0,05413 0,07503 ул. Трактовая, 9 0,085375 677 948 0,05780 0,08094 Итого 2,40155 1,60306 2,16403 3.3 Резервы и дефициты тепловой мощности на источнике с. Асяново по состоянию на период 2012-2013 гг. № п/п Наименование источника Резерв(+)/дефицит тепловой(-) тепла, Гкал/ч 1 Котельная с.Асяново 0,2 ИТОГО по котельным с.Асяново 0,2 Резерв тепловой мощности по источнику тепловой энергии составляет 0,2 Гкал/ч. 3.4 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Описание основного, резервного и аварийного топлива источника тепловой энергии c.Асяново представлено в таблице |
| --- |
| Виды топлива для котельной Наименование источника Основное топливо Назначение Резервное топливо Аварийное топливо Котельная c.Асяново Природный газ печное печное |  |

Ежегодно утверждаются нормативы создания запасов топлива на тепловых электрических станциях и котельных электроэнергетики (Неснижаемый - ННЗТ, Общий – ОНЗТ и, в том числе,     Эксплуатационный - НЭЗТ), которые неуклонно выдерживаются. Значения ННЗТ, ОНЗТ и НЭЗТ приведены в таблице

Неснижаемый нормативный запас топлива для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Дизельное топливо до котельной доставляется автомобильным транспортом.

Утвержденные значения на 2013г. ОНЗТ и НЭЗТ на энергоисточниках

| Энергоисточники | ННЗТ, тыс. тонн | ОНЗТ, тыс. тонн | НЭЗТ, тыс. тонн | Наличие по факту, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | мазут | уголь | мазут | уголь | мазут | уголь | Мазут |
| Котельная с. Асяново | - | 0,0171 | - | 0,0171 | - | - | - | - |
| Всего: | - | 0,0171 | - | 0,0171 | - | - | - | - |

Описание существующих проблем системы теплоснабжения

Основной проблемой централизованного теплоснабжения села Асяново является многозатратные, устаревшие, отработавшие нормативный срок эксплуатации котлы, которые своей мощностью были рассчитаны на большее количество потребителей,  что приводит к росту эксплуатационных затрат  и, как следствие, высокую стоимость услуг для потребителей.

Для устранения выявленных проблем предусматривается:

Разработка проекта и реализация перехода многоквартирных домов  села Асяново на поквартирное индивидуальное газовое  отопление,  а соцкультбытобъектов с использованием блочно-модульных индивидуальных  тепловых пунктов.

В связи с этим в декабре 2014года был проведен аукцион на разработку проектной документации и составлен  муниципальный контракт на «выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция газовых сетей для газоснабжения в целях отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов № 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13а по ул.Трактовая, № 1,2,3 по ул.Заводская, № 11,12/1,13,14,15,16 по ул.Ш.Бабича, МБДОУ Детский сад «Березка», МБОУ СОШ с.Асяново им.Ш.Бабича, Дома культуры, Кинотеатра, административного здания ООО «Асян», административно-производственного здания ООО УК «Керамик» с.Асяново Дюртюлинского района Республики Башкортостан»» на общую  сумму  4467,231 тыс.руб., финансирование  за счет местного ,районного бюджета. После окончания проектирования , в 2016 году предполагаются строительные работы соофинансированием местного, районного и республиканского   бюджетов на общую сумму до 30 млн.рублей.

## 4.Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения  централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (ТП). На территории сельского поселения 8 трансформаторных подстанций (по ул. Ш. Бабича, ул.Н.Юнусова 47, ул. Н. Юнусова 22, ул. Юбилейная14, ул. Молодёжная 22, ул.Р.Хамзина 42, ул. Заводская 1, ул. Трактовая 7).

Все населённые пункты электрифицированы. На территории сельского поселения в сфере электроснабжения действует  организация  ПО  «ОЭС» ООО «Башкирэнерго».

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 10 кВ.

Ввод в эксплуатацию новых объектов ежегодно увеличивается, в результате чего прослеживается постоянный рост запрашиваемой мощности и увеличение пропускной способности электрических сетей.

На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 21.03.2011 г. № 72 «О республиканской целевой программе «Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы» выделяются субсидии на софинансирование работ по модернизации систем уличного освещения.

Главной проблемой является капитальный ремонт  сетей электроснабжения  уличного освещения в д. Назитамак ,д.Верхнекаргино ,с.Нижнекаргино.

На 2015-2016 год  заложен в бюджет сельского поселения на модернизацию  уличного освещения д.Назитамак  денежные средства в сумме 250 тыс.рублей.

На  2016  год предусмотрены  в бюджете сельского поселения  денежные средства на модернизацию  уличного освещения с.Нижнекаргино  в сумме 200 тыс.рублей, на 2017 год на модернизацию  уличного освещения д.Верхнекаргино  в сумме 150 тыс.руб

5.   Газоснабжение.

Все населённые пункты сельского поселения газифицированы. Газоснабжение потребителей поселения производится природным и сжиженным углеводородным газом.

Протяженность газопроводов

| Нас.пункты | с.Асяново | с.Нижнекаргино | д.Назитамак | д.Верхнекаргино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность (м) | 17993,93 | 5300,1 | 3091,5 | 390,55 |

В населённых пунктах д. Назитамак, с.. Нижнекаргино и д. Верхнекаргино газораспределительные сети проходят по всем улицам. В с. Асяново негазифицированы  ул. Солнечная и ул. Луговая.

На 2017год намечены работы по проектированию и строительству  сетей газоснабжения  с размещением  объекта по ул. Солнечная, Луговая в с.Асяново муниципального района Дюртюлинский район РБ  за счет Республиканской программы РАИП.

6. Сбор и вывоз ТБО.

Для решения  вопроса свалок на территории сельского поселения проведены определенные работы :  в 2014 году проведено выравнивание   территории  несанкционированной свалки в с.Нижнекаргино, на что потрачено из бюджета  сельского  поселения около 38,5  тыс.руб . На территории  сельского поселения имеется 1 пункт компостирования ТБО с.Асяново. Вывозом ТБО от организаций и населения занимается  ООО УК « Керамик»; используется мусоровоз –прицеп на базе трактора ЮМЗ-6. Контейнерные площадки отсутствуют.

Главной проблемой является предстоящее закрытие пункта компостирования .  Ведутся переговоры  с МУП «Коммунальник» и  ООО «Дюртюлимелиоводстрой» на организацию  сбора и вывоза мусора.

Ожидаемые результаты реализации программы.

Программа разработана на основе данных предприятий и организаций коммунального комплекса.  Финансовые     потребности       организаций     коммунального комплекса, участвующих     в реализации      Программы      комплексного развития систем коммунальной     инфраструктуры сельского поселения    Асяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан     на 2016-2023 годы,      обеспечиваются     за    счет средств       софинансирования     местных   и республиканских бюджетов.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно построить водопроводные, газопроводные  сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского  поселения;

- улучшить состояния окружающей среды и экологическую безопасность сельского поселения Асяновский  сельсовет, создавая благоприятные условия для проживания жителей.